Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks zahradní techniky s příslušenstvím a možností víceúčelového využití pro profesionální účely, zaškolení obsluhy a servis (záruční a pozáruční). Technika musí splňovat veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou.

Zadavatel požaduje kompletní dodávku v minimálním rozsahu technické specifikace. Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka požadovaného vybavení s financováním 36 měsíčních splátek s fixní výší. Odkupní cena celého předmětu plnění musí mít max. hodnotu 1.000,- Kč bez DPH.

Pro specifikaci technických parametrů byly použity parametry obdobných zahradních traktorů Starjet UJ 102-22HP P5 (zahradní traktor č. 1 a 2) a Starjet UJ 102-23HP P6 (zahradní traktor č. 3), přičemž lze nabídnout jiný zahradní traktor či rider obdobných parametrů stejné nebo vyšší kvality.

Dalšími požadavky:

- seřízení dodané zahradní techniky vč. příslušenství

- zaškolení obsluhy

- návod k obsluze v českém jazyce

- záruční doba minimálně 24 měsíců od doby dodání

- zajištění převzetí plnění k záručnímu a pozáručnímu servisu do 7 pracovních dnů

Bližší minimální technická specifikace zahradního traktoru č. 1 a 2

| Název parametru | Měrná jednotka parametru | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| Motor: 4-taktní, vzduchem chlazený | ccm | 656 |
| Minimální výkon motoru | HP | 22 |
| Minimální záběr sečení | cm | 102 |
| Velikost sběrného koše | l | 380 |
| Uzávěrka diferenciálu | Mechanická |
| Volant | Součástí je ovládací koule |
| Pneumatiky zesílené pro každý traktor (např. typu OFF-ROAD PROFI) | ks | 4 |
| Minimální výška nastavení žacího ústrojí | mm | 30 |
| Přední reflektory | LED diody |
| Tempomat | ANO |
| Signalizace naplnění koše | ANO |
| Sedadlo řidiče | S opěrkami rukou |

Bližší minimální technická specifikace zahradního traktoru č. 3

| Název parametru | Měrná jednotka parametru | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| Motor: 4-taktní, vzduchem chlazený | ccm | 627 |
| Minimální výkon motoru | HP | 23 |
| Minimální záběr sečení | cm | 102 |
| Velikost sběrného koše | l | 380 |
| Uzávěrka diferenciálu | Mechanická |
| Volant | Nastavitelný s ovládací koulí |
| Pneumatiky zesílené (např. typu OFF-ROAD PROFI) | ks | 4 |
| Minimální výška nastavení žacího ústrojí | mm | 30 |
| Přední reflektory | LED diody |
| Tempomat | ANO |
| Multifunkční display (plný zásobník, mazání motoru, aktivace park. Brzdy atd.) | ANO |
| Sedadlo řidiče | S opěrkami rukou |

Příslušenství:

- 2 ks předních závěsů pro možnost uchycení různého příslušenství

- 2 ks mulčovacího žacího ústrojí s minimální šířkou záběru 110 cm

- 2 ks zametacích kartáčů s možností uchycení na přední straně traktoru s pracovním záběrem min 115 cm a ovládáním z místa řidiče

- 2 ks sklopných vozíků s výsuvným zadním čelem

- 2 ks taženého rozmetadla s možností regulace posypu a objemu min 150 l

- 3 ks deflektorů pro možnost sekání bez sběrného koše

- 1 ks vertikulátoru (nožového) s pracovním záběrem min. 70 cm

- 5 ks krycí plachty

- 2 ks zvedáků pro boční zdvih do výšky min. 50 cm

Termín dodání kompletního plnění veřejné zakázky je do 13.6.2022 do 12:00 hod na adrese zadavatele Praha 10 – Malešice, Tiskařská 270/8